## Slide 1: Ю. Посудін. Моніторинг довкілля з основами метрології Лекція 14б ЕРОЗІЙНИЙ ІНДЕКС
Yuriy Posudin
Environmental Monitoring with Fundamentals of Metrology
Lecture 14b
SOIL EROSION INDEX

## Slide 2: ВИЗНАЧЕННЯ ЕРОЗІЙНОГО ІНДЕКСУ ОПАДІВ
Ерозія ґрунтів – це руйнування ґрунтів і підстилаючої породи за рахунок природних та антропогенних процесів, які призводять до переміщення продуктів руйнування з одного місця в інше (від латинського erosio – роз’їдати, вигризати).

## Slide 3: Водна ерозія
Водна ерозія викликається талими, дощовими та зливовими водами на пересіченій місцевості; цей процес супроводжується переносом твердих частинок, розчиненням породи водою, зміною рельєфу земної поверхні.

## Slide 4: Водна ерозія

## Slide 5: Вітрова ерозія

## Slide 6: Швидкість падіння дощових краплин
Швидкість падіння дощових краплин визначається за законом Стокса:
υ = 2g(ρкр – ρпов)R2/9η
де кр- густина краплини, пов – густина повітря,  - в’язкість повітря, g – прискорення вільного падіння, R – радіус краплини.

## Slide 7: Швидкість падіння дощових краплин
Для більших краплин швидкість падіння визначається так:
υ(см/с) = 1344

## Slide 8: Приклад
Розглянемо дощову краплину, що падає на земну поверхню. Діаметр краплини d = 2 мм.

## Slide 9: Залежність кінцевої швидкості падіння краплин дощу від діаметра

## Slide 10: Кінцева швидкість падіння дощової краплини
За графіком визначимо кінцеву швидкість її руху:
υ = 6,5 м/с.

## Slide 12: Інтенсивність опадів
Інтенсивність опадів відповідає кількості опадів у міліметрах, яка випадає за 1 хв.
Нехай інтенсивність дощу становить
1 мм.
Площа поверхні, на яку падає дощ,
становить S = 1 га = 104 м2.

## Slide 13: Об’єм та маса води
Об’єм води, що утворюється на поверхні землі, дорівнює;
V = 10-3 м∙104 м2 = 10 м3,
а маса
m = Vd = 10 м3∙103 кг/м3 = 104 кг.

## Slide 14: Потенціальна енергія води
Якщо припустити висоту дощової хмари 500 м, то потенціальна енергія води визначиться так:
Еп = mgh =
= 104 кг∙9,81 м/с∙500 м = 4,9∙107 Дж.

## Slide 15: Кінетична енергія дощу
Кінетична енергія дощу, що падає на 1 га поверхні
Ек = mυ2/2 =
104 кг∙(6,5 м/с)2 /2 = 2,1∙105 Дж.

## Slide 16: Кінетична енергія дощу
Кінетична енергія дощу, що приходиться н 1 м2, становить:
Ек = 2,1∙105 Дж/104 м2 = 21 Дж/м2∙мм.

## Slide 17: У нашому випадку інтенсивність дощу дорівнює I = 1 мм/хв = 60 мм/г.

## Slide 18: Інтенсивність опадів
В Україні типові значення інтенсивності дощу варіюють від 1 мм/хв для дрібного дощу до 9-12 мм/хв для зливи.

## Slide 19: Ерозійний індекс
Добуток кінетичної енергії дощових краплин та інтенсивності дощу за 30 хв проміжок часу називається ерозійним індексом:
R = 0,01ЕкІ30

## Slide 20: Для нашого випадку:
R = 0,01ЕкІ30 =
=0,01∙21 Дж/м2∙мм∙1 мм/хв∙30хв =
=6,3 Дж/м2.

## Slide 21: Ерозійний індекс
Цей індекс вимірюється в одиницях:
R (МДж∙мм/га∙год∙рік)
і отже варіює від
0-1700 до 8500 МДж∙мм/га∙год∙рік.

## Slide 22: Ерозійний індекс

## Slide 23: Ерозійний фактор ґрунту
Ерозійний фактор ґрунту К характеризує здатність частинок ґрунту бути виштовхнутими з маси ґрунту.
Він залежить від текстури ґрунту, проникності ґрунту та його здатності поглинати воду.

## Slide 24: Ерозійний фактор ґрунту
Одиниця вимірювання (т∙га∙г∙/га∙МДж∙мм).

## Slide 25: Ерозійний фактор ґрунту

## Slide 26: Ерозійний фактор ґрунту
Числові значення, які може приймати індекс К, варіюють від 1 (ґрунт легко піддається ерозії) до 0,01 (дуже стійкий до ерозії ґрунт).

## Slide 27: Топографічний фактор LS
Цей фактор безрозмірний. Він характеризує вплив довжини ґрунтової ділянки та крутизни її нахилу, яка впливає на швидкість руху води.
L
S

## Slide 28: Топографічний фактор LS

## Slide 29: Фактор градієнту нахилу S
Фактор градієнту нахилу S являє відношення втрат ґрунту, який оцінюється, на ділянці довжиною 22,1 м, порівняно з такою ж ділянкою, що має нахил 9 %.

## Slide 30: Фактор градієнту нахилу S
Нахил може вимірюватися в градусах або відсотках:
θ = arctg(S/100);
S = 100tg θ.
Наприклад: θ = 450; S = 100 %.

## Slide 31: Фактор покриву та менеджменту С
Покриви різної природи зберігають ґрунт.
Варіює цей фактор від 0,001 для добре захищеного ґрунту до 1 для голого ґрунту.
Цей фактор регулюється людиною.

## Slide 32: Фактор покриву та менеджменту С

## Slide 33: Фактор, що враховує контроль ерозії Р
Якщо цей фактор дорівнює 1, контроль за ерозією відсутній.

## Slide 34: Універсальне рівняння втрат ґрунту
Отже, універсальне рівняння втрат ґрунту
( Revised Universal Soil Loss Equation RUSLE)
має вигляд:
А = 2,24 R∙K∙LS∙C∙P ,
де R- ерозійний індекс опадів;
K- фактор ерозійності ґрунту;
LS- топографічний фактор;
C- фактор покриву;
P- фактор контролю за ерозією.
А вимірюється в т/га.

## Slide 35: Приклад:
Підрахувати щорічні втрати ґрунту завдяки водній ерозії за допомогою RUSLE за такими даними:
R = 1275 Мдж∙мм/га∙год∙рік
K = 0,24 т∙га∙г∙/га∙МДж∙мм
LS = 2,89
C = 1,0
P = 1,0
A = ?

## Slide 36: Розв’язання
А = 2,24 R∙K∙LS∙C∙P =
= 1275 МДж∙мм/га∙год∙рік ∙0,24 т∙га∙год∙/га∙МДж∙мм ∙2,89∙1∙1 =
= 884 т/га∙рік.